MT-BASE 6:  MANEJADOR TOPOGRÁFICO de una BASE DE DATOS COORDENADADOS (Micro-Procesador CASIO FX-880P)

Mejoras con respecto a la versión anterior:

-	Se corrigen diversos errores de flujo.

-	Se agrega interfase Serial para la carga y descarga de datos.

-	Se incluye paquete de información y software para PC para la edición, carga y descarga de datos.

-	Se mejora la precisión en los cálculos que usan datos de la base grabándose hasta los milímetros las coordenadas.

Este manual se refiere al funcionamiento del programa y sistema de base de datos para la Casio, sin embargo en el paquete que lo acompaña se incluye información sobre cables de conexión y puerto de serie y un par de programas de distribución libre en Internet que conforman el Sistema de recolección, proceso y comunicación de los datos de la Casio a ser visualizados y tratados en un programa CAD.

El paquete incluye: 	MT-BASE 6 (CASIO)

SISTELEC (PC)

DXFacil (PC)

El programa MT-BASE se desarrolló como un asistente topográfico para realizar trabajos con aparatos topográficos que no incluyen interfase de recolección de datos, para solucionar fácilmente la mayoría de los problemas relacionados con la geometría del terreno y obtener una rápida visualización en el PC. El trabajo de anotaciones en campo se resume entonces a un croquis en papel que acompaña al archivo generado por el programa.

El programa es un manejador de una base de datos de coordenadas, la que puede ser ingresada y bajada a la CASIO FX-880P para permitir tener una salida gráfica de los trabajos realizados.

Un Manejador de Bases de Datos es un programa que además de tener la capacidad de almacenar y acceder a una gran cantidad de información de forma ordenada, puede modificarla e interactuar con la base a través de operaciones que trabajan sobre puntos o conjuntos de puntos, dando como resultado nuevos puntos que se integran a la base de forma estructurada y automática. Esto es lo que permite la generación interactiva de estructuras geométricas a medida que se desarrolla un trabajo. Además estas funciones pueden ser utilizadas independientemente de los puntos de la base, para generar e incorporar puntos nuevos no vinculados a los ya ingresados a la base. El concepto más importante para las funciones de edición de la base, es la estructuración de ésta en Capas o subconjuntos ordenados de puntos, sobre los que se puede trabajar independientemente sin alterar el resto de la base.

El programa incluye una interfase serial para la comunicación de la base por el puerto de serie y un programa serial para el PC, lo que facilita la transferencia de datos y la obtención de los archivos gráficos DXF.

Con el programa serial SISTELEC podemos editar, leer y cargar los datos entre la Casio y el PC quedando guardado el trabajo de campo como un archivo TXT.

Con el programa DXFacil obtenemos un archivo DXF de forma rápida y automática, pudiendo visualizar inmediatamente los puntos y polilíneas que  integran el trabajo en cualquier programa de CAD.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El programa MT-BASE maneja una base de datos coordenados en un sistema cartesiano, definido y referenciado al terreno por el usuario al digitar y asignar las dos primeras coordenadas a dos puntos conocidos a través de cualquiera de las operaciones del programa.

La base se va auto generando a medida que trabajamos con el programa, sin necesidad de la engorrosa y peligrosa digitación manual de las coordenadas, trabajando solamente con los nombres de los puntos y capas si se desea.

Todas las operaciones del programa pueden trabajar independientemente de la base sobre puntos externos a ésta ingresados manualmente, y siempre tenemos la posibilidad de incorporar o no las coordenadas resultantes a la base. De forma similar los puntos que son nuevos datos pueden quedar o no ingresados desde el principio de una operación a la base, ya que al preguntarse por las coordenadas de un punto, previamente se pregunta si pertenece a la base o no, dándose con esta pregunta la posibilidad de ingresar el dato a la base o de asignarle coordenadas desde la base.

Igualmente es posible reeditar los datos de cualquiera de las operaciones del programa simplemente volviendo a ejecutarla, ya que todas las variables almacenan los valores ingresados para visualizarlos en la reejecución, sin tener la necesidad de volver a ingresar todo de nuevo al cometer un error en el ingreso.

La forma en que se vincula la base con las operaciones que sobre ésta trabajan, permite que podamos dejar a medio camino una operación, como por ejemplo una poligonación, para luego retomarla con los valores que la definían ya ingresados y almacenadas las coordenadas por las que ya pasamos (simplemente redefiniendo los parámetros de una nueva orientación y su punto base); éste mismo concepto permite que podamos interrumpir un proceso y apagar la Casio, para luego retomarlo sin haber perdido la información.

El flujo a través del programa se realiza completamente con la utilización de solo dos teclas, la tecla [EXE] y la tecla [E] (potencias de 10) que sirve para afirmar positivamente sobre una opción cuando aparece en la pantalla "Si:E". La tecla [EXE] se utiliza para continuar con la ejecución del programa y pasar al siguiente ítem en el caso de preguntas que incluyen "Si:E" o para confirmar el ingreso de un dato tecleado o presente por omisión.

Todas las series de opciones tienen una estructura en árbol cíclica, teniendo la posibilidad de movernos entre series de opciones utilizando la opción Volver de cada serie, pudiendo ir y venir por todo el programa. Al recorrer el programa siempre se indica la opción, la opción raíz, el número de opciones que hay en la opción raíz y en cual nos encontramos. Al ingresar en una operación el programa es muy interactivo dándonos secuencialmente una gran variedad de opciones para obtener el resultado deseado, sobre las cuales se puede pasar de largo con solo apretar la tecla [EXE].

Para el optimo funcionamiento del programa se recomienda no utilizar la tecla [BRK] a mitad de una operación o función cuando las pilas están con poca cargada, ya que esto podría apagar momentáneamente la calculadora e interrumpir la secuencia normal de asignación de variables para los despliegues de opciones. Si esto sucediera, se puede recuperar la funcionalidad normal del programa ejecutando la función CLEAR de forma que se reasignen automáticamente las variables por defecto.

Sobre las operaciones, los ángulos se tomaran sexagesimales en sentido horario, el sentido del recorrido de los puntos de una poligonal es, antihorario tomándose los ángulos internos de la poligonal, u horario tomándose los ángulos externos.

La toma de datos fue diseñada para minimizar los recorridos de un solo operario en los jalones, así es que al aplicar Bessel, el giro y tránsito se realiza para cada visual.

El programa no permite que los nombres de los puntos o las capas excedan de 7 caracteres. A pesar de que no se visualizan las unidades, el programa está ideado para trabajar las longitudes en metros y las áreas en metros cuadrados. Internamente el programa utiliza todas las cifras significativas que se le ingresan.

Para la visualización en pantalla se imprimen hasta los centímetros en distancias o coordenadas y hasta los centímetros cuadrados en áreas, en las distancias taquimétricas que se visualiza hasta el decímetro.

Para calcular con coordenadas o grabarlas en la base se utiliza hasta la 3er cifra decimal, almacenándose hasta los milímetros.

Al iniciarse el programa se indica la capacidad RAM de la CASIO para almacenar puntos, indicándose la cantidad de puntos que caben en el área Memo determinada por una combinación de tantos puntos por capa, de tal forma que la capa contenga una cantidad de puntos próxima a 150. Este dato de puntos por capa esta dado como una orientación en la capacidad de almacenaje de puntos en la Memo, ya que la cantidad de capas es variable y determinada por el usuario.

La cantidad de puntos totales que se pueden almacenar esta calculada para registros que ocupan 34 caracteres. Lo que implica nombres de 7 caracteres, coordenadas de 4 cifras con coma y 3 dígitos decimales. Como ejemplo con RAM de 64Kb, la capacidad de almacenaje es próxima a 1020 puntos.

BASE DE DATOS

La base de datos tiene la siguiente estructura en la memo:

Obs1: Entre cada elemento de una línea va un espacio en blanco.

Obs2: El carácter $ es un separador entre el nombre de la capa y el número de puntos de esta.

[ib] nc npt                              puntero de inicio de la base,

número de capas y número de puntos totales

[PUNTO2]                                 puntero de inicio de una capa de

Puntos

CAPA$npc                                 nombre de la capa y número de

puntos de la capa

NOMBRE XXXX,XXX YYYY,YYY ZZZZ,ZZZ        nombre del punto, coord X, coord

Y, coord Z

.........

.........

.........

[FIN]                                    puntero de fin de una capa

[LINEA1]                                 puntero de inicio de una capa

tipo polilínea

CAPA$npc                                 nombre de la capa y número de

puntos de la capa

NOMBRE XXXX,XXX YYYY,YYY ZZZZ,ZZZ        nombre del punto, coord X, coord

Y, coord Z

.........

.........

.........

[FIN]                                    puntero de fin de una capa

.........

.........

.........

[fb]                                     puntero de fin de la base

interno a la Casio (no lo maneja

el usuario)

Una capa es una serie de puntos que comparten la propiedad de llevar un nombre y ser un conjunto, gracias a esto, éste y otros programas pueden realizar ciertas operaciones sobre el conjunto definido. Esto es muy útil para la organización de la base de datos ya que se pueden organizar los trabajos en conjuntos de puntos que comparten una propiedad en el terreno, como una poligonal, una medianera, las estaciones, puntos radiados, árboles, etc. En este programa, se puede: realizar la visualización de los puntos de una capa, su edición en conjunto, el calculo del área que define, el replanteo, así como trabajar directamente sobre los conjuntos y sus propiedades, pudiendo: listarlos, crear un nuevo conjunto o capa, cambiar su propiedad de conjunto de puntos a polilínea, borrar una capa, etc.

Programas como AutoCad también trabajan con estas entidades, las cuales tienen sus propias características gráficas como los colores o la visualización. En este programa se distinguen dos tipos de capas, que son: de puntos y de polilíneas. Las polilíneas tienen la propiedad de representarse gráficamente como una línea continua con puntos de quiebre.

Si bien el orden de los puntos dentro de las capas está determinado secuencialmente y es permanente, el orden de las capas dentro de la base está determinado por el uso que se haga de ellas; de forma que la última capa en el listado de la base es la última en la que se ingresaron puntos, así es que al ingresar puntos a una capa cualquiera de la base, ésta pasa a ocupar el último lugar en el listado.

INTERACCIÓN con los programas SISTELEC y DXFacil

El programa SISTELEC edita, envía y recibe información desde el PC al área memo, junto con el programa MT-BASE 6 utilizan el puerto serial con la siguiente configuración: “COM0:4,E,8,1,N,N,N,B,N”, por lo que solamente debe asegurarse que compartan un puerto común y la velocidad de transferencia sea de 1200 en SISTELEC.

Para enviar y recibir la base de datos desde la Casio no es necesaria la digitación manual de los comandos Save y Load, una vez abiertos los programas y conectado el cable serial, solamente hay que ir a las opciones de enviar y recibir datos en cada uno de los programas para que apretando un botón la base sea transferida.

Los Datos que se exportan son todos los que estén entre los punteros [ib] y [fb](estos punteros no se exportan) sin importar si es una base de datos o simplemente texto.

Una vez bajada la base de datos a la PC esta queda guardada como un archivo de texto TXT. Para convertirla luego en un archivo gráfico DXF, ingresamos las direcciones de los archivos TXT al programa DXFacil y como resultado obtenemos el archivo DXF editable en un programa CAD.

Para ingresar a la Casio datos de un modelo de CAD para replanteo hay que usar el programa DXFacil para la conversión de DXF a TXT, también se puede crear un fichero TXT manualmente editado con la estructura definida para la base de datos. En cualquier caso hay que agregar el puntero de inicio de base [ib] con los datos de capas y puntos totales (el puntero de fin de base se ingresa automáticamente)

El ingreso de nuevos datos sobrescribe lo que esté actualmente en la base de la Casio.

OPCIONES DEL PROGRAMA

MT-BASE: BASE DE DATOS: TRANSMISION DE DATOS: Enviar Datos:

Con esta opción, estando conectado el cable serial y abierto el puerto serial con SISTELEC en el PC, podemos abrir el puerto de serie y enviar nuestra base de datos al PC.

Solo se enviarán los datos que estén entre los punteros de inicio y fin de la base.

MT-BASE: BASE DE DATOS: TRANSMISION DE DATOS: Recibir Datos:

En esta opción, estando conectado el cable serial, podemos abrir el puerto de serie y recibir desde el programa SISTELEC en el PC una base de datos, si los datos a recibir son de coordenadas es necesario que la base tenga la estructura definida para la Casio e incluya el puntero de inicio de base con los datos de cantidad de capas y puntos que están siendo enviados.

MT-BASE: BASE DE DATOS: Ingreso/Edición:

En esta sección se realiza el ingreso y edición de los datos directamente sobre la base, esto implica poder ingresar y cambiar los nombres de los puntos así como los valores de sus coordenadas. Para esto el programa pregunta sobre el nombre de un punto, si el nombre ya existe en la base, muestra el punto y pregunta si desea editarlo o borrarlo; si el nombre no existe, le pregunta si desea ingresar un punto con ese nombre, si no quiere ingresar un punto vuelve al menú principal; si quiere ingresar un punto con ese nombre le pregunta por las coordenadas y luego le pide que defina la capa en donde va a crear el punto, pudiendo ser una nueva o una ya existente, y dando la posibilidad de elegirla de un listado si es que no recordamos en que capa estamos trabajando. Luego de ingresado le pregunta si desea editarlo o borrarlo en caso de un error, para luego volver al menú principal. En caso de querer borrarlo el programa le pedirá que defina la capa en que se encuentra el punto, pudiendo para eso ver la base completa.

MT-BASE: BASE DE DATOS: Edición Puntos Capa:

En esta sección se puede realizar la edición secuencial de los puntos de una capa. Primero el programa pregunta si desea ver un listado de las capas de la base, luego le pide que defina la capa y finalmente permite hacer la edición secuencial de los puntos de esa capa. Muy útil en el caso que queramos corregir por ejemplo la cota de una capa altimétrica.

MT-BASE: BASE DE DATOS: Ver Base de Datos:

Indica cuantos puntos hay en la base y la visualiza completamente incluyendo los punteros.

MT-BASE: BASE DE DATOS: Borrar Base de Datos:

Pide una confirmación para luego borrar todas las capas y puntos de la base.

MT-BASE: BASE DE DATOS: EDICION DE CAPAS: Listar Capas:

Indica la cantidad de capas que hay en la base y crea un listado indicando nombre de la capa y cantidad de puntos que incluye.

MT-BASE: BASE DE DATOS: EDICION DE CAPAS: Crear Capa:

Dado un nombre crea una capa de Puntos o indica si la capa ya existe.

MT-BASE: BASE DE DATOS: EDICION DE CAPAS: Generar Polilínea:

Cambia el atributo de una capa de Puntos que pasa a ser Polilínea.

MT-BASE: BASE DE DATOS: EDICION DE CAPAS: Ver Capa:

Indica la cantidad de puntos que hay en la capa y los visualiza.

MT-BASE: BASE DE DATOS: EDICION DE CAPAS: Borrar Capa:

Borra una capa de puntos cualquiera, pidiendo una definición de capa y confirmación de borrar.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: CALCULOS LATERALES: Distancia Taquimétrica:

Son las únicas funciones que no utilizan coordenadas, muy útiles para obtener datos rápidamente.

Con Distancia Taquimétrica, podemos calcular una distancia de forma estadimétrica estimando el decímetro o el centímetro en relevamientos en obra, sin tener que entrar en los programas de levantamientos.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: CALCULOS LATERALES: Datos A-b-c:

Con A-b-c, dados el ángulo A y los lados b y c, calcula la superficie del triángulo, el lado a y la altura del lado a.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: CALCULOS LATERALES: Datos a-b-c:

Con abc, dados los lados de un triángulo comenzando por el lado a, calcula la superficie del triángulo, el ángulo A y la altura del lado a.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: ANGULOS Y DISTANCIAS: Az/Dist Punto Punto:

Dadas las coordenadas de 2 puntos calcula el azimut y la distancia entre ellos.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: ANGULOS Y DISTANCIAS: Ang/Dist Punto Recta:

Dadas las coordenadas de 3 puntos, 2 de una recta y otro externo, calcula el ángulo que subtiende ese punto con los de la recta, calcula la distancia del punto a la recta y la distancia del punto 1 de la recta a la proyección del punto exterior sobre ésta, o sea las coordenadas relativas del punto exterior con respecto al punto 1 de la recta y su dirección.

Esta función equivaldría al calculo de los datos de replanteo cartesiano con respecto a una alineación.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: INTERSEC CON RECTAS: Recta Recta:

Definidas 2 rectas por las coordenadas de 4 puntos, calcula las coordenadas de la intersección.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: INTERSEC CON RECTAS: Recta Circunf:

Definida una recta por las coordenadas de 2 puntos y una cfa por las coordenadas de su centro y su radio, calcula las coordenadas de los 2 puntos de intersección.

MT-BASE: CALCULOS GEOMÉTRICOS: Área por Coordenadas:

Dadas las coordenadas de una poligonal, calcula el área encerrada por ésta y el perímetro determinado. En esta operación es muy importante ingresar las coordenadas de forma progresiva respetando el orden de los puntos de la poligonal.

En caso de tener una capa definida por los puntos de una poligonal estando estos en el orden mencionado, simplemente ingresando el nombre de la capa obtendremos por resultado su área y perímetro. Muy útil para la obtención de resultados inmediatos de área y perímetro de un desarrollo Poligonal.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: INTERSECCIONES: DIRECTAS: Obs Angulares:

Dadas las coordenadas de 2 puntos y los ángulos subtendidos en cada punto entre estos con un tercer punto de coordenadas desconocidas, calcula las coordenadas de 2 puntos simétricos a estas observaciones y a la recta definida por las estaciones de observación, indicándose punto a la derecha y a la izquierda, según el orden en que se hallan recorrido las estaciones.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: INTERSECCIONES: DIRECTAS: Obs Distales:

Dadas las coordenadas de 2 puntos y las distancias a un tercer punto de coordenadas desconocidas, calcula las coordenadas de 2 puntos simétricos a estas observaciones y a la recta definida por las estaciones de observación, indicándose punto arriba y punto abajo, según estén arriba o debajo de la recta que definen las estaciones. Éste es el caso que correspondería a la Intersección de Circunferencias.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: INTERSECCIONES: Inversa:

Dadas las coordenadas de 3 puntos y los ángulos que subtiende un tercero (Estación) con estos, calcula las coordenadas del punto sobre el que se estacionó. Los puntos y ángulos se tomarán en sentido horario.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: Radiación:

Estimada la cantidad de puntos a radiar, no podremos extender nuestros cálculos más de 4 puntos de nuestra estimación. Luego se piden las coordenadas de la Referencia, y de la Estación Base, para seguir con la lectura angular a la referencia para la reorientación, y las lecturas angulares a los vértices observados. Luego pregunta por las distancias ya reducidas o geométricas sobre el terreno dependiendo del caso, si es que no se opto por distancias taquimétricas.

Aquí también tenemos la posibilidad de incluir la altimetría, y la estadimetría pero no las compensaciones. Los puntos calculados aparecerán a medida que avanza la radiación, retornando a la poligonación en el caso de estar incluida en ésta.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: Enlace Indirecto de Estaciones (Método de Porro):

Primero pide las coordenadas del 1er punto para el enlace, luego la distancia a ese punto de forma taquimétrica o lineal y luego la lectura angular. Sigue con el 2do punto del enlace pidiendo coordenadas, distancia y lectura angular, como resultado nos da las coordenadas de la nueva estación incluyendo su cota si trabajamos con altimetría.

MT-BASE: LEVANTAMIENTOS: Poligonación:

Primero pide una estimación de la cantidad de estaciones en la poligonal, no podremos extender nuestros cálculos más de 4 estaciones de nuestra estimación.

Luego pregunta si incluye taquialtimetría, si la incluye pregunta por la altura del instrumento y si va a realizar una compensación altimétrica.

Acto seguido, pregunta si realiza una compensación planimétrica, y luego pregunta por las coordenadas del Punto de Referencia, el Punto de Partida y el Punto de Llegada, si no se especifica lo contrario el punto de llegada se tomara igual al punto de partida, conformando una poligonal cerrada. Seguidamente pregunta si va a utilizar distancias taquimétricas y  por la constante diastimométrica.

Para comenzar con el relevamiento de los ángulos de campo pregunta si va a tomar los ángulos utilizando Bessel, entonces comienza por preguntar la lectura para la reorientación y luego por las lecturas de ángulos en las visuales atrás y adelante en cada estación. Luego pregunta por las distancias ya reducidas o geométricas sobre el terreno dependiendo del caso, si es que no se opto por distancias taquimétricas. Una vez calculado un punto y previo a cualquier compensación el programa nos da la posibilidad de efectuar una radiación desde él. En caso de que no se vayan a realizar compensaciones los puntos calculados van a poder visualizarse e ingresarse a la base a medida que avanza la poligonación, de lo contrario al finalizarla se realiza la compensación y los puntos calculados se podrán ingresar consecutivamente a la base. Al no realizarce compensación en la calculadora esta puede realizarce más facil y rapidamnete en la computadora con el programa Topocad.

MT-BASE: Replanteo:

Para el replanteo se requieren, primero las coordenadas del Punto de Referencia y el de Estación, luego la lectura angular de la Estación a la Referencia para efectuar la orientación, y finalmente las coordenadas de los puntos a replantear. El resultado son la distancia y la lectura angular que deben imponerse para determinar el punto replanteado.

Un aspecto importante a la hora del replanteo es su agilidad y comodidad, para lograr esto el programa incorpora la utilidad de capas en el replanteo, lo que permite que carguemos en la Casio una capa de puntos a replantear sin necesidad de generar codificaciones especiales sobre los puntos, de forma que al momento de replantearlos no necesitamos digitar ni sus coordenadas ni sus nombres. El nombre de los puntos y los datos para el replanteo aparecerán secuencialmente.

Ante cualquier duda o sugerencia sobre este programa puedes contactarme en WWW.AGRIMENSORES.COM.UY , jmartinez@agrimensores.com.uy

Ing. Agrim. Javier Martínez Delgue

Estos programas han sido probados en diversidad de casos, sin embargo son versiones beta que pueden contener errores, se recomienda un testeo de las funciones a usar antes de utilizarlo en trabajos importantes, no me hago responsable por los posibles daños que pudieran surgir en la información o datos de particulares o empresas.